## Slide 1: DISEÑO DE UN SISTEMA DE BOBINADO AUTOMÁTICO BASADO EN HARDWARE LIBRE
Autora: Marta Martín Bravo
Director: Felipe Machado Sánchez

## Slide 2: ÍNDICE
INTRODUCCIÓN
OBJETIVOS
SOLUCIÓN TÉCNICA
  DESCRIPCIÓN DEL PROTOTIPO
  MOVIMIENTOS DEL SISTEMA
  SISTEMA MECÁNICO
  SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTROL
  SISTEMA DE POTENCIA
  ALIMENTACIÓN DEL SISTEMA
  LÍNEAS FUTURAS
ESTUDIO ECONÓMICO
CONCLUSIONES

## Slide 3: introducción

## Slide 4: INTRODUCCIÓN
Finalidad del proyecto Diseño y construcción de una bobinadora automática
Uso principal: Devanar bobinas de cobre en el Área de Tecnología Electrónica
  Usos alternativos: Devanar hilo de costura o de pescar
Ámbitos en los que se enmarca:
Mecatrónica
Electrónica de control: Microcontroladores
Hardware libre: Placas Arduino
Electrónica de Potencia: Drivers para motores paso a paso
Sensores: Interruptores de final de carrera
Sistema mecánico: Componentes estructurales y transmisores del movimiento
CAD: Diseño de componentes para su impresión en 3D
Filosofía del hardware libre
Software libre: FreeCAD
Documentación accesible: GitHub

## Slide 5: objetivos

## Slide 6: OBJETIVOS
El dispositivo debe ser económico y sencillo, utilizando tecnologías de bajo coste y fácil adquisición, como hardware y software libre e impresión 3D.
El dispositivo debe ser totalmente autónomo, no depender de un ordenador ni de otros dispositivos externos, para facilitar su utilización.
El dispositivo debe tener la capacidad de adaptarse a distintos tipos de bobinas mediante el uso de componentes modulares intercambiables.
El devanado de la bobina debe ser lo suficientemente preciso y resistente.
Este proyecto contribuirá al desarrollo de la corriente de hardware libre, siendo accesible toda la documentación y recursos utilizados desde GitHub.

## Slide 7: SOLUCIÓN TÉCNICA

## Slide 8: DESCRIPCIÓN DEL PROTOTIPO
El prototipo se compone de las siguientes partes:
    Sistema mecánico
    Sistema electrónico de control
    Sistema electrónico de potencia
    Alimentación del sistema

## Slide 9: DESCRIPCIÓN DEL PROTOTIPO
Traslación
Rotación
Placas Arduino
SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTROL
Sistema master - slave
SISTEMA ELECTRÓNICO DE POTENCIA
Módulo de expansión CNC Shield
Drivers Pololu A4988
SISTEMA MECÁNICO
Control de los motores paso a paso
USUARIO:
Longitud bobina
Número de capas
ALIMENTACIÓN
Fuente ATX
CONEXIÓN GND Y 5V CON LA ARDUINO MASTER
ALIMENTACIÓN 12 V
ALIMENTACIÓN 12 V

## Slide 10: MOVIMIENTOS DEL SISTEMA
Se dan de forma simultánea los siguientes movimientos:
Traslación: Motor Slider
  Transmite el movimiento con la correa al carro
  Motor estático
Rotación: Motor Winder
  Proporciona el giro de la bobina
  Motor móvil colocado sobre el carro
MOTOR WINDER
MOTOR SLIDER
TRASLACIÓN
ROTACIÓN
Cada vez que el motor Winder complete tres vueltas, el motor Slider girará de forma que la bobina avance 0,80 mm longitudinalmente, para evitar la superposición de hilos.

## Slide 11: SISTEMA MECÁNICO
Estructura:
  Perfiles de aluminio y ejes
Transmisión del movimiento:
  Correa dentada y rodamientos lineales
Componentes impresos en 3D:
Carro y carcasas
Soporte de los ejes
Tensionador de la correa
Tensionador del hilo
Soporte del final de carrera
Soporte del carrete
Módulos alzadores
Soporte de los motores
Carrete de la bobina objetivo:

## Slide 12: SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTROL
El sistema electrónico de control está formado por los siguientes componentes:
Dos placas Arduino UNO que se comunican por el protocolo I2C
Interruptor final de carrera para el posicionamiento en el espacio
Pantalla LCD con botones donde el usuario introduce los parámetros de la bobina
Mensaje inicial
Introducir longitud de la bobina objetivo
Introducir número de capas a devanar
Comenzar bobinado

## Slide 13: SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTROL
2
1
L: Longitud bobina
D: Diámetro bobina
I2C
slave
master
lcd_menus_master.ino
winding_slave.ino
USUARIO
L, D
L, D
3

## Slide 14: SISTEMA ELECTRÓNICO DE POTENCIA
El sistema electrónico de potencia está formado por los siguientes componentes:
Motores paso a paso: Nema 17
  Proporcionan una gran precisión en el posicionamiento
  Resolución de 1,8 grados por paso
Drivers Pololu A4988 para los motores paso a paso
  Permiten modificar la resolución de paso del motor
  Controlan la corriente que le llega a al motor
Módulo de expansión CNC Shield
  Permite el control de 4 motores de forma simultánea
  Facilita el uso de los drivers de los motores

## Slide 15: ALIMENTACIÓN DEL SISTEMA
Alimentación de 12V a la placa Arduino slave a través de un conector Jack
Alimentación de 12V al módulo de expansión CNC Shield.
El sistema se alimenta con una fuente ATX, que proporciona:
La placa Arduino master es alimentada a través de la Arduino slave, al conectar los pines de 5V y GND
CONEXIÓN GND Y 5V CON LA PLACA ARDUINO MASTER
ALIMENTACIÓN 12V PUERTO JACK DE LA PLACA ARDUINO
ALIMENTACIÓN 12V MÓDULO CNC SHIELD

## Slide 16: Estudio económico

## Slide 17: ESTUDIO ECONÓMICO
Bobinadora comercial:
  Coste: 20355€
Prototipo:
  Coste: 2588,64 €
  Si se quisiese replicar la bobinadora el gasto se reduciría al de los componentes.
 | COSTE
Horas de investigación | 2400 €
Componentes | 188,64 €
TOTAL | 2588,64 €

## Slide 18: conclusiones

## Slide 19: CONCLUSIONES
Se ha diseñado y construido un sistema de bobinado a un precio económico.
El sistema de bobinado es completamente autónomo, ya que dispone de una pantalla LCD y botones para que el usuario pueda introducir los parámetros necesarios e iniciar el bobinado.
El hecho de que sea autónoma hace que el sistema de bobinado sea portable y no es necesario tener conocimientos en microcontroladores ni descargar software adicional para su utilización.
El sistema de bobinado es capaz de devanar bobinas de distintas dimensiones intercambiando los módulos alzadores y el soporte del carrete.
El devanado es preciso y resistente, con una calidad suficiente para devanar bobinas de transformadores y para otras aplicaciones.
Se ha seguido la filosofía de hardware libre y toda la documentación está disponible en el repositorio de GitHub.

## Slide 20: Líneas futuras

## Slide 21: LÍNEAS FUTURAS
Devanar bobinas con diámetros superiores
Devanar bobinas con longitudes superiores
Devanar otro modelo de bobina
Se podría modificar la altura de los módulos alzadores para evitar la interferencia de la bobina con la correa
Se puede montar una estructura de mayores dimensiones. Las barras paralelas a los ejes se podrían sustituir por unas de una longitud superior
Es necesario rediseñar el soporte del carrete
Optimizar el algoritmo de bobinado
Se puede incluir el parámetro del diámetro del hilo entre los que introduce el usuario antes de iniciar el bobinado.
Modificar el ángulo de provisión para mejorar el bobinado
Se pueden incluir más posiciones en la pieza tensionadora del hilo en caso de que este parámetro estuviese afectando al bobinado
Mejoraría la precisión del bobinado para diámetros de hilo superiores a 0,8 mm
Adición de periféricos
Se puede reemplazar una de las Arduino UNO por una placa Arduino MEGA, para disponer de más pines